Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik do formularza ofertowego

Minimalne parametry techniczne pojazdu

wymagane przez Zamawiającego

Tabela określa oferowany przez Wykonawcę pojazd wraz z podaniem parametrów technicznych dla zamówienia:

„Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach”

z możliwością przewożenia osób (1 osoba) na wózkach inwalidzkich.

Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn. TAK/NIE oraz w kolumnie pn.: PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ” określić oferowane parametry techniczne i funkcjonalne w sposób umożliwiający zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ich z wymaganiami określonymi w kolumnie pn. „MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” .

Jednocześnie zamawiający informuje, że w sytuacji nie spełnienia minimalnych wymogów określonych w poniższej tabeli oraz w sytuacji zaoferowania innych rozwiązań Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuci ofertę uznając, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | TAK/NIE | Parametry techniczne pojazdu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka pojazdu, model typ |  |  |
| 2 | Przeznaczenie pojazdu - osobowy |  |  |
| 3 | Typ nadwozia - „autobus” |  |  |
| 4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016) |  |  |
| 5 | Przebieg (maksymalnie 50 km plus ewentualny przebieg wynikający z transportu do Zamawiającego) |  |  |
| 6 | Wymagana ilość miejsc – 20 w tym miejsce na przewóz wózka inwalidzkiego |  |  |
| 7 | Kolor nadwozia – Srebrny, Biały, Szary (do wyboru) |  |  |
| 8 | Lakier metalizowany (nie wymagany) - tak lub nie |  |  |
|  | SILNIK, SKRZYNIA BIEGÓW |
| 9 | RODZAJ SILNIKA – Diesel; |  |  |
| 10 | Moc silnika min. 160KM; |  |  |
| 11 | Filtr paliwa z separatorem wody – tak; |  |  |
| 12 | Podgrzewacz silnika – tak; |  |  |
| 13 | Skrzynia biegów manualna 6-biegowa; |  |  |
|  | NAPĘD i ZAWIESZENIE |  |  |
| 14 | Napęd tylny; |  |  |
| 15 | Wzmocnienia na złe drogi (wzmocnione stabilizatory, resory, amortyzatory); |  |  |
| 16 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; |  |  |
| 17 | Koła tylne bliźniacze (podwójne); |  |  |
| 18 | Opony letnie z felgami oraz kołpakami 6 szt.; |  |  |
| 19 | Opony zimowe z felgami oraz kołpakami 6 szt.; |  |  |
| 20 | Chlapacze przednich i tylnych kół; |  |  |
| 21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe szt.1; |  |  |
| 22 | Zestaw podręcznych narzędzi 1 komplet. |  |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY - BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 23 | Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem; |  |  |
| 24 | Hamulce tarczowe wentylowane przód i tył; |  |  |
| 25 | Hamulec postojowy; |  |  |
| 26 | System ABS; |  |  |
| 27 | System ESP; |  |  |
| 28 | System Awaryjnego hamowania; |  |  |
| 29 | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych; |  |  |
| 30 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; |  |  |
|  | ZABEZPIECZENIA |  |  |
| 31 | Centralny zamek sterowany pilotem; |  |  |
| 32 | Immobiliser; |  |  |
| 33 | Zabezpieczenie drzwi przed otwarcie na wewnątrz. |  |  |
|  | KABINA KIEROWCY |  |  |
| 34 | System audio wymagania min. – radio z bluetooth, USB, AUX, czytnikiem kart SD, głośniki min. 2 w kabinie kierowcy i min. 4 w przedziale pasażerskim; |  |  |
| 35 | Radio CB z anteną; |  |  |
| 36 | Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie; |  |  |
| 37 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie; |  |  |
| 38 | Fotel kierowcy komfortowy, resorowany z podłokietnikiem i zagłówkiem; |  |  |
| 39 | Klimatyzacja fabryczna manualna lub elektroniczna. |  |  |
|  | NADWOZIE |  |  |
| 40 | Światła halogenowe; |  |  |
| 41 | Światła przeciwmgłowy przód i tył; |  |  |
| 42 | Światła do jazdy dziennej; |  |  |
| 43 | Główny wyłącznik akumulatora; |  |  |
| 44 | Czujniki wspomagające parkowanie tyłem; |  |  |
| 45 | Zbiornik paliwa min. 75 litrów. |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 46 | Przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby podwójne , przyciemniane, termoizolacyjne; |  |  |
| 47 | Firanki przeciwsłoneczne na prowadnicach; |  |  |
| 48 | Szyby w drzwiach tylnych, podgrzewane z wycieraczkami; |  |  |
| 49 | Izolacja dźwiękowo termiczna przestrzeni pasażerskiej; |  |  |
| 50 | Pokrycie ścian, słupków tapicerką miękką; |  |  |
| 51 | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową; |  |  |
| 52 | Fotele turystyczne z zagłówkami, z uchwytami bocznymi po stronie przejścia, podłokietniki opuszczane; |  |  |
| 53 | Oświetlenie stopnia wejściowego w drzwiach; |  |  |
| 54 | Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa przy fotelach pasażerskich oraz fotelu kierowcy; |  |  |
| 55 | W miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki fotel pasażerski z możliwością wymontowania oraz szybkiego montażu bez użycia narzędzi; |  |  |
| 56 | Fotele w części pasażerskiej mocowane w systemie szynowym umożliwiającym łatwy i szybki sposób przesuwania (lub przynajmniej cztery fotele); |  |  |
| 57 | Odległość między fotelami(od oparcia do oparcia) nie mniejsza niż 65cm; a długość siedziska nie dłuższa niż 45 cm |  |  |
| 58 | Komplet atestowanych pasów zabezpieczających osobę na wózku inwalidzkim (dwupunktowe, krzyżowe); |  |  |
| 59 | Komplet atestowanych pasów zabezpieczających mocowanie wózków, czteropunktowe w systemie szynowym; |  |  |
| 60 | Miejsce na wózek inwalidzki znajduje się w tylnej części pojazdu; |  |  |
| 61 | W tylnej części pojazdu, w świetle drzwi tylnych zamontowana rampa składana najazdowa, antypoślizgowa umożliwiająca transport do pojazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim o różnym rozstawie kół, w tym na wózku elektrycznym; |  |  |
| 62 | Rampa rozkładana automatycznie przy pomocy napędu elektrycznego lub hydraulicznego z możliwością rozkładania ręcznego w wypadku uszkodzenia napędy automatycznego; |  |  |
| 63 | Wejście do autobusu przez drzwi przesuwne; |  |  |
| 64 | Sterowanie elektryczne zamykaniem i otwieraniem drzwi przesuwnych z dodatkowym sterowaniem z pozycji kierowcy; |  |  |
| 65 | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, lewa i prawa strona min. 3,9KW; |  |  |
| 66 | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, odprowadzenie centralne min. 4KW; |  |  |
| 67 | Półki na bagaż podręczny lewa i prawa strona; |  |  |
| 68 | Oświetlenie przedziału pasażerskiego dzienne i nocne; |  |  |
| 69 | Wieszaki ubraniowe przy słupkach bocznych; |  |  |
| 70 | Luk ewakuacyjny dachowy; |  |  |
| 71 | Oznaczone wyjścia ewakuacyjne zaopatrzone w młotki do zbicia szyb min. 3; |  |  |
| 72 | Oznakowanie autobusu emblematami informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych; |  |  |
| 73 | Atestowane ważne gaśnice umocowane wewnątrz nadwozia w dobrze dostępnych miejscach, w tym jedna w pobliżu kierowcy; |  |  |
| 74 | Trójkąt ostrzegawczy; |  |  |
| 75 | Apteczka pomocy doraźnej; |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 76 | Autobus powinien posiadać homologację; |  |  |
| 77 | Zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty; |  |  |
| 78 | Autobus nie powinien być wyposażony w tachograf, ponieważ zgodnie z art.13 rozporządzenia WE561/2006 podlega wyłączeniu z obowiązku posiadania takiego urządzenia; |  |  |
| 79 | Pojazd powinien być wyposażony w hak do holowania przyczepy. |  |  |